Руководство по установке и настройке ADSL модема (статика)

Acorp Sprinter@ADSL LAN410

Установка сплиттера

Подключите телефонную линию к порту сплиттера «Line» (ВАЖНО. Сплиттер должен быть подключен к телефонной линии до всех телефонов, желательно при входе кабеля в помещение), Телефон — к порту сплиттера «Phone», ADSL порт Acorp Sprinter@ADSL LAN410 — к порту сплиттера «Modem». Включите модем. Подключите кабелем (идущим в комплекте с модемом) модем к сетевой карте компьютера.

Дальнейшая настройка производится только после того, как загорелся светодиод ADSL. Это говорит о том что вы соединились с оборудованием АТК.

Настройка модема

Настройка модема производится при помощи браузера, например: FireFox, Opera или  Internet Explorer. Запустите браузер и в строке адреса наберите: http://192.168.1.1 , после появления приглашения введите имя пользователя Admin и пароль Admin.

1. На открывшейся странице необходимо перейти Site contents → WAN> Channel Config

2. VPI: 0; VCI: 33

3. Encapsulation Mode: LLC; Admin Status Enable

4. Channel Mode: 1483 MER

5. WAN IP Satting: Type – Fixed IP

6. Local IP Address: IP адрес, выданный при регистрации

7. Subnet Mask:  маска, выданная при регистрации

8. Default Route: необходимо установить маркер на «Enable»

9. Remote IP Adress:  шлюз по умолчанию, выданный при регистрации

10. После ввода всех параметров необходимо нажать кнопку «Add»

Настройка DNS

Для настройки необходимо перейти  Site contents> Services> DHSP Setting

1. DHCP Mode: Необходимо оставить параметры по умолчанию

2. Необходимо оставить параметры по умолчанию

3. Gateway Address: Необходимо ввести IP адрес 192.168.1.1

4. DNS option: Необходимо установить маркер на «Set Manually», DNS1: 172.16.24.1

Далее для сохранения настроек необходимо нажать на кнопку «Apply Changes»

Для сохранения всех сделанных настроек необходимо перейти Site contents> Admin> Commin/Reboot

и нажать кнопку «Commin and Reboot»

Схема подключения ADSL-модема

Приходящая телефонная линия подключается к гнезду Line сплиттера . Модем — к гнезду ADSL или Modem. Телефонные аппараты — к гнезду Phone.
Все телефонные аппараты обязательно должны быть подключены через сплиттер. Ни один телефонный аппарат не должен быть подключен напрямую к линии.