Руководство по установке и настройке ADSL модема (статика)

D-Link DSL-2500U/BRU/D

Установка сплиттера

Подключите телефонную линию к порту сплиттера «Line» (ВАЖНО. Сплиттер должен быть подключен к телефонной линии до всех телефонов, желательно при входе кабеля в помещение), Телефон — к порту сплиттера «Phone», ADSL порт DSL-2500U/BRU/D — к порту сплиттера «Modem». Включите модем. Подключите кабелем (идущим в комплекте с модемом) модем к сетевой карте компьютера.

Дальнейшая настройка производится только после того, как загорелся светодиод DSL. Это говорит о том что вы соединились с оборудованием АТК.

Настройка модема

Настройка модема производится при помощи браузера, например: FireFox, Opera или  Internet Explorer. Запустите браузер и в строке адреса наберите: http://192.168.1.1 , после появления приглашения введите имя пользователя admin и пароль admin.

1. На открывшейся странице необходимо перейти Advanced Setup → WAN и нажать кнопку Add.

2.  ATM PVC Configuration.

Port: 0; VPI: 0; VCI: 33; Service Category: UBR Without PCR

Выставляем параметры и жмем кнопку Next.

3. Connection Type

Connection Type: MAC Encapsulation Routing(MER)

Encapsulation Mode: LLC/SNAP-BRIDGING

Выставляем параметры и жмем кнопку Next.

4. WAN IP Settings

WAN IP Address: <ip адрес, выданный при регистрации>

WAN SubnetMask: <маска, выданная при регистрайции>

Default gateway: <шлюз по умолчанию, выданный при регистрации>

Выставляем параметры и жмем кнопку Next.

5. Network Address Translation Settings

Enable NAT: OK

Enable Firewall: OK

Enable WAN Service: OK

Service Name: ipoa_0_0_33

Выставляем параметры и жмем кнопку Next.

6. WAN Setup - Summary

Ввод параметров подключения закончен. Нажмите кнопку Save.

7. Нажмите кнопку Save/Reboot.

8. Закройте службу SNMP.  На странице необходимо перейти Management — SNMP, пометить пункт disable и сохранить настройку.

9. Management — Access Control  проставьте метку в графе HTTP в столбце LAN  и метку в графе ICMP в столбце WAN. Остальные метки уберите и сохраните настройки.

10. Смените пароль на модеме. Для этого  необходимо перейти  Management — Access Control - Passwords. В верхнем окошке выберите admin, во втором впечатайте admin в двух нижних введите пароль (для выхода на сервер статистики) из вашей памятки. Сохраните настройки.

Схема подключения ADSL-модема

Приходящая телефонная линия подключается к гнезду Line сплиттера . Модем — к гнезду ADSL или Modem. Телефонные аппараты — к гнезду Phone.
Все телефонные аппараты обязательно должны быть подключены через сплиттер. Ни один телефонный аппарат не должен быть подключен напрямую к линии.