Настройка сетевого интерфейса  Windows Vista

Для операционной системы Windows Vista нажмите Пуск → Панель управления → Центр управления сетью → Управление сетевыми подключениями. Выберите «Подключение по локальной сети» через определенную в операционной системе сетевую карту, пометив правой кнопкой мыши, выберите свойства. Далее необходимо выбрать компоненту «Протокол Интернета TCP/IP версии 4», пометив данную компоненту, нажмите кнопку «Свойства».

Так же при необходимости нужно включить  Подключение по локальной сети, если оно по какой то причине было отключено. Для этого необходимо перейти Пуск → Панель управления → Центр управления сетью → Управление сетевыми подключениями → Управление сетевыми подключениями, далее правым кликом мышки на Подключение по локальной сети, необходимо выбрать «Включить»

Заполните поля как показано на рисунке. И нажмите кнопку OK.

IP-адрес: 192.168.1.2

Маска: 255.255.255.0

Основной шлюз: 192.168.1.1

Предпочитаемый DNS-сервер: 172.16.24.1